附件1

新建疏散避难场所标识、标牌等设施制作方案

| 序 号 | 品 名 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主标志牌 （大） | 杆高3000mm画面长1500mm 宽800mm 铝板高强级反光膜含画面、运输、安装铝板打底 | 1个 |
| 2 | 示意图橱窗 | 长2850mm 宽2300mm1.5镀锌板切割焊接造型+不锈钢方管底架+汽车漆烤漆+户外写真画面＋表龙卡板＋亚克力板+含运输、安装 | 2个 |
| 3 | 标识标牌指引柱 | 杆高不锈钢Φ120+Φ110mm导向牌可360度自由旋转，反光膜打底、白反光膜标识。 包含画面、运输、安装 | 3个 |
| 4 | 主干道导向牌 | 杆高3000mm画面长1500mm 宽800mm 铝板高强级反光膜含画面、运输、安装铝板打底 | 2个 |
| 5 | 预埋式指引牌 | 画面长800mm宽270mm 不锈钢方管切割、不锈钢管、蓝反光膜+白反光膜打磨、抛光、氩弧焊接含画面、运输 | 11个 |
| 总计 | 19个 |

附件2

升级改造避难场所标识、标牌等设施制作方案

| 序 号 | 品 名 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主标识牌内容升级改造 | 杆高7000mm画面长3000mm 宽1500mm 含画面内容更换＋表面除锈＋喷漆＋安装运输画面材质：高强级反光膜更换 | 会展中心1个，体育场1个，召陵许慎中学1个，开源森林公园1个，漯河高中老校区1个，共5个 |
| 2 | 示意图橱窗升级改造 | 橱窗尺寸：长2850mm 宽2300mm 画面尺寸：长2400mm 宽1200mm 含画面内容更换＋除锈＋喷漆＋安装运输画面画面材质：亚克力板 | 市体育场1个、市体育馆1个、市黄河广场3个、市中银广场3个、市双汇广场2个、漯河高中老校区1个、召陵许慎中学1个、开源森林公园2个，共14个 |
| 3 | 示意图橱窗升级改造 | 橱窗尺寸：长2850mm 宽2300mm 画面尺寸：长2400mm 宽1200mm 含画面内容更换＋表面除锈＋喷漆＋安装运输画面材质：高强级反光膜更换 | 会展中心7个 |
| 4 | 标识牌（小）升级改造 | 画面长800mm宽270mm 含画面内容更换＋表面除锈＋喷漆＋安装运输画面材质：高强级反光膜更换 | 会展中心6个、市体育场1个、市黄河广场4个、市中银广场6个、市双汇广场2个、许慎中学2个，共21个 |
| 5 | 新增标识牌（小） | 画面长800mm宽270mm 不锈钢方管切割、不锈钢管、蓝反光膜+白反光膜打磨、抛光、氩弧焊接含画面、运输 | 会展中心2个； 漯河市示范性综合教育基地9个 市黄河广场5个、市双汇广场4个，共20个 |
| 6 | 新增示意图橱窗 | 尺寸：长2850mm 宽2300mm 1.5镀锌板切割焊接造型+不锈钢方管底架+汽车漆烤漆+户外写真画面＋表龙卡板＋亚克力板+含运输、安装 | 漯河市示范性综合教育基地1个 |
| 总计 | 68个 |